## Slide 1: Informatica Industriale ed IoT centralina per il rilevamento fughe di gas e chiusura del condotto
Di Blasi Fabrizio

## Slide 2: Introduzione
Simulazione di un distributore GPL della rete stradale
Sistema «smart» di rilevamento gas naturale
In caso di problemi può agire autonomamente

## Slide 3: Componenti adottati
Arduino UNO R3
Sensore di gas MQ5
Servomotore
Microswitch

## Slide 4: Interfacciamento dei componenti con Arduino

## Slide 5: Comunicazione Col Sensore
Il sensore comunica con due segnali:
Digitale TTL
  Segnale basso se rileva GAS
  Segnale alto se non c’è rilevamento
Uscita Analogica
  Misurazione del livello di gas
  È possibile ottenerla anche quando l’uscita TTL non è nulla
In base al segnale TTL si invia una specifica keyword al BRIDGE

## Slide 6: Funzionamento del software di Arduino
Due caratteristiche principali:
  Invio del rilevamento del Gas con una particolare keyword anteposta al valore della misura
  Ricezione, elaborazione ed attuazione dei messaggi provenienti dell’utente

## Slide 7: Attuazione del comando dell’utente
Ricezione del comando:
  Avvia la fase di azionamento
  Interroga i sensori per controllare la corretta esecuzione
Invio del feedback al bridge

## Slide 8: Protocollo Seriale
Baud rate fissata a 9600
Non c’è bisogno dell’invio del clock
Pacchetti di 9 bit
  8 di dato
  1 di controllo (opzionale)

## Slide 9: Funzionamento del Bridge
Il bridge comunica con Arduino tramite interfaccia seriale
L’utente ha a disposizione un BOT Telegram per fornire comandi e ricevere informazioni
La comunicazione seriale può essere sostituita da una comunicazione wireless come quella Bluetooth

## Slide 10: Funzionamento del Software del BRIDGE
Il bridge viene simulato da un notebook che esegue lo script python del BOT
Comandi principali:
  /help - Lista comandi disponibili
  /start - Avvio monitoraggio del sistema
  /chiudi - Chiude la valvola
  /apri - Apre la valvola
  /ignora - Ignora il messaggio di emergenza
  /istogramma - Istogramma delle misurazioni effettuate
Fault analisys tramite una gaussiana

## Slide 11: Funzionamento comando « /start »

## Slide 12: Conclusioni e sviluppi futuri
Il prototipo non rispetta ancora tutti gli stringenti standard di sicurezza, perciò non è vendibile
Le connessioni tra sensore ed Arduino e tra Arduino ed il Bridge possono essere sostituite con un sistema wireless
Tramite l’adozione di ESP 8266 si potrebbe inviare e ricevere direttamente da arduino i comandi provenienti dal BOT ed effettuare il delivery dello script nei server telegram.
Il bridge può essere sostituito da un componente avente una discreta capacità computazionale come un Raspberry

## Slide 13: Grazie per l’attenzione